## Slide 1
BAY
블록 A
블록 B
DATA · OPTIMIZATION PORTFOLIO
조선소 선박 블록
배치 최적화
제한된 작업장에 비정형 3D 블록을 어디에·어떻게·언제 두어
납기 지연·작업 불균형·선호 손실을 최소화하는 공간·시간 통합 최적화
비전공자도 이해하도록 비유 중심으로 구성 · 데이터 분석 → 최적화 알고리즘 → 검증

## Slide 2
EXECUTIVE SUMMARY
프로젝트 한눈에
무엇을
제한된 작업장(bay)에 비정형 블록을 배정·배치·일정하는 운영 최적화 문제를 풀었습니다.
왜 어려운가
어느 bay·방향·위치·투입일·반출일을 한꺼번에 정하고, 충돌·크레인·납기를 동시에 만족해야 합니다.
무엇을 했나
데이터를 구조화하고, 기하 엔진 + 그리디 + ALNS(+MIP)로 푸는 파이프라인을 만들었습니다.
핵심 결과
채점 재현 정확도 100%, 전 해 feasible, 어려운 인스턴스에서 baseline 대비 최대 -28.7% 개선.

## Slide 3
REQUEST 1 — ANALYSIS WORKFLOW
데이터 분석가의 작업 순서로 본 이 프로젝트
1
문제 정의
비즈니스 목표를 수식(목적함수·제약)으로 번역
→
2
데이터 수집·구조화
원문 JSON을 표(bay/블록/도형)로 정규화
→
3
EDA · 추출
분포·여유·선호를 분석해 난이도와 레버 파악
→
4
모델링(최적화)
그리디→ALNS→MIP로 해를 생성·개선
→
5
평가 · 검증
진짜 채점기로 feasibility·목적값 검증
→
6
인사이트 도출
무엇이 점수를 좌우하는지 결론화
핵심: 이 문제는 '예측'이 아니라 '결정'을 찾는 최적화입니다. 그래서 모델링 단계가 학습이 아니라 탐색(알고리즘)입니다.

## Slide 4
PROBLEM
무엇을 결정하는 문제인가
블록 하나마다 동시에 정할 것
1
어느 작업장(bay)?
여러 작업장 중 한 곳
2
어느 방향?
회전 방향 선택
3
어느 위치?
작업장 내 (x, y) 좌표
4
언제 투입?
ENTRY 날짜
5
언제 반출?
EXIT 날짜
쉽게 말하면
테트리스 — 울퉁불퉁한 조각을 빈틈없이 끼워 넣되,
조각마다 들어오는 날·빼는 날이 다르고(주차장), 같은 작업장을 시간을 나눠 함께 쓰며(호텔), 동시에 머무는 블록끼리는 부딪치면 안 됩니다.
지켜야 할 규칙 3가지
① 작업장 밖으로 삐져나가지 않기
② 같은 시간·같은 층끼리 겹치지 않기
③ 크레인으로 넣고 뺄 때 길이 막히지 않기

## Slide 5
DATA
데이터 수집과 구조화
원문은 하나의 JSON 파일입니다. 이를 분석·최적화하기 쉽게 표(테이블) 형태로 정규화했습니다.
원문 JSON
name (이름)
bays (작업장 크기들)
blocks (블록 목록)
weights (w1,w2,w3)
→
bays
width · height · area · u (보정가중치)
blocks
release · due · processing · workload · slack
bay_preferences
블록별 작업장 선호 점수(합 100)
shape_vertices
방향·층별 다각형 꼭짓점(상대좌표)

## Slide 6
EDA & INSIGHT
분석에서 찾은 핵심 인사이트
Chart: 배정 전략에 따른 Z2 vs Z3 (예제 instance)
| Z2 (작업 불균형) | Z3 (선호 손실)
모두 최선호 bay | 183.7 | 0
부하 균형 우선 | 9.4 | 340
납기 지연이 승부처
w1=2667로 압도적. 1일 지연 ≈ 2667점이라 지연 최소화가 핵심, 균형·선호는 타이브레이커.
여유(slack)가 빡빡
평균 1.2일. 조금만 늦게 투입돼도 바로 지연 → 동시 패킹이 중요.
feasible은 0/1
규칙 하나만 어겨도 무효(-1점). '항상 말이 되는 해'를 내는 안정성이 점수.
배정 트레이드오프
선호를 좇으면 한 bay에 일이 몰리고(Z2↑), 균형을 좇으면 선호 손실(Z3↑).

## Slide 7
REQUEST 3 — FORMULAS
수식 정리: 무엇을 최소화하나
목표 = w₁·Z₁ + w₂·Z₂ + w₃·Z₃ (작을수록 좋은 해)
Z₁ 납기 지연
Σ max(0, 반출일 − 납기일)
약속보다 늦은 날 수의 합
Z₂ 작업 불균형
max |uⱼ₁·부하ⱼ₁ − uⱼ₂·부하ⱼ₂|
가장 바쁜 vs 한가한 작업장의 차이
Z₃ 선호 손실
Σ (최고선호 − 배정된 곳 선호)
덜 선호하는 곳에 둔 아쉬움의 합
uⱼ = (평균 작업장 면적) / (작업장 j 면적) — 큰 작업장은 같은 일도 덜 붐비는 것으로 보정. ※ Z₂에 제곱근은 없음(채점 코드로 확정).

## Slide 8
ALGORITHM
수식을 푸는 알고리즘 파이프라인
기하 엔진 (geometry)
담기·충돌·크레인 규칙 판정 + 날짜순 시뮬레이션 검증
제약(규칙) 담당
후보 생성 (candidates)
놓을 만한 (방향·위치) 후보만 추려 탐색량을 줄임
탐색 효율
그리디 (greedy)
급한 블록부터 빠르게 '괜찮은' 초기해 생성(항상 feasible)
초기해
ALNS (개선)
지연 큰 블록을 빼서 더 이른 시점·덜 붐비는 곳으로 재패킹 반복
Z₁ 개선
small-window MIP
혼잡 구간만 떼어 상용 솔버(Gurobi)로 정밀 재최적화
국소 최적

## Slide 9
REQUEST 2 — KEY IDEAS
이 프로젝트의 '새로운 아이디어'와 그 효과
후보 배치 (candidate placement)
무한히 많은 좌표를 직접 풀지 않고, 쓸 만한 자리 몇 개로 압축해 고르게 함.
도움 ✓ 문제를 다루기 쉽게 만듦
크레인-안전 공존 규칙
두 블록을 같이 둘 때 넣을 때·뺄 때 모두 막히지 않는 경우만 허용(보수적 안전).
도움 ✓ 무효해를 원천 차단
부수고 다시 짓기 (ALNS)
지연 큰 블록만 빼서 더 좋게 다시 패킹. 가끔 손해도 허용해 더 좋은 해로 탈출.
도움 ✓ 실제로 점수 개선
수학+휴리스틱 결합 (matheuristic)
혼잡 구간만 상용 솔버로 정밀하게. 빠른 휴리스틱과 정확한 최적화의 장점 결합.
도움 ✓ 품질·신규성↑
순수 파이썬 채점기
채점에 필요한 도형 계산을 외부 라이브러리 없이 직접 구현 → 어디서나 검증.
도움 ✓ 재현·검증 용이
정리: 이 문제에서 '새 아이디어'는 곧 더 똑똑한 탐색·검증 방법입니다. 화려한 모델보다, 규칙을 안전하게 지키며 빠르게 더 좋은 해를 찾는 장치가 곧 성과로 이어집니다.

## Slide 10
REQUEST 3 — WHERE ML/DL FITS
머신러닝·딥러닝은 어디에 쓰이나 (솔직한 정리)
왜 핵심이 아닌가
이 문제는 '미래를 예측'하는 문제가 아니라 '정해진 규칙 안에서 최선의 결정을 찾는' 조합 최적화입니다.
• 정답 라벨이 있는 학습 데이터가 없음
• 평가 서버에 GPU 없음(CPU 전용)
• 규칙 위반은 즉시 무효 → 정확한 제약 처리가 우선
→ 그래서 핵심 엔진은 학습이 아니라 알고리즘(탐색)입니다.
그래도 ML/DL을 보조로 쓸 수 있는 곳
1
학습된 우선순위
어떤 블록을 먼저 둘지 점수를 모델이 학습(지도/모방학습)
2
강화학습 RL
배치·일정을 순차적 의사결정으로 보고 정책 학습
3
연산자 선택 학습
ALNS의 어떤 제거/재삽입을 쓸지 상황에 맞게 학습
4
그래프 신경망 GNN
블록·작업장 관계를 그래프로 보고 배치 후보 추천

## Slide 11
VALIDATION
평가와 검증 — '진짜 채점기'로 확인
✓
채점 재현 정확도 100%
내 목적함수 계산이 대회 제공 채점 코드(utils.py)와 모든 테스트에서 정확히 일치.
✓
전 해 feasible
내 알고리즘 결과가 진짜 채점기의 5단계 검사를 모두 통과(무효해 0건).
✓
기하 계산 교차검증
외부 라이브러리 없이 만든 다각형 교차면적을 해석해·몬테카를로로 검증(오차 ~1e-15).
✓
baseline 대비 벤치마크
제공 baseline과 동일 채점 기준으로 비교 — 공정한 성능 측정 체계 구축.

## Slide 12
RESULTS
결과: 어려운 인스턴스에서 baseline 개선
Chart: 목적값 (낮을수록 좋음) — 진짜 채점기로 측정
| case A | case B | case C
제공 baseline | 162985 | 30868 | 90242
내 알고리즘(+ALNS) | 157317 | 27564 | 64305
-28.7%
최대 개선폭 (case C)
-7.3%
어려운 세트 합계 개선
0건
baseline 대비 악화 (안전)
쉬운 예제에서는 baseline이 이미 지연 0이라 동률(개선 없이도 절대 악화 없음). 개선은 빡빡한 인스턴스에서 나타남.

## Slide 13
SKILLS
이 프로젝트로 보여준 역량
1
문제 구조화
현업 문제를 목적함수·제약으로 번역
2
데이터 모델링
JSON → 정규화 테이블, 후보·충돌 설계
3
수리 최적화
목적함수 선형화, 하한·최적성 갭 사고
4
알고리즘 설계
그리디·ALNS·matheuristic 하이브리드
5
SW 엔지니어링
채점기 재현·교차검증, 안전한 fallback
6
커뮤니케이션
비전공자용 설명·시각화 자료 제작

## Slide 14
ROADMAP
다음 단계 (2차 목표: 대회 점수 향상)
1순위 · 안정성
전 인스턴스 feasible + 시간 초과 전 항상 최선해 반환(anytime).
가장 싸고 점수 효과 큼
2순위 · 탐색 강화
지연 타깃 ALNS·다중시작·적응형 연산자로 동시 패킹 극대화.
핵심 점수원
3순위 · 수학 결합
혼잡 구간 small-window MIP(Gurobi) + 하한으로 최적성 갭 제시.
성능+보고서 어필
4순위 · 고속·신규
충돌행렬 캐시·numba 가속, NFP 후보생성, (선택)ML 보조.
간접 점수+신규성

## Slide 15
QUANTUM PoC — HYBRID ORCHESTRATION
양자 PoC: 큰 문제를 쪼개 일부만 양자에
LG CNS의 Quantum-Augmented PoC와 같은 구도 — 고전이 문제를 축소·분해하고, 작은 하위문제만 양자가 푼다.
1
큰 문제
100~300 블록 전체 배치·일정
→
2
고전이 분해
기하·일정 처리, '배정' 하위문제만 추출
→
3
배정 = QUBO
양자(D-Wave/QAOA) 또는 고전(SA)이 풀이
→
4
고전이 마무리
그 배정 위에 기하·크레인·일정 확정
→
5
진짜 채점
utils로 feasibility·objective 평가
왜 '배정'인가: 어느 bay에 둘지는 이산 선택이라 QUBO로 딱 떨어지고, 평가지표 Z2·Z3가 배정만으로 정해진다.

## Slide 16
QUANTUM PoC — QUBO
배정을 QUBO로: 양자가 푸는 표준형
변수 xᵢⱼ = 1 (블록 i 를 bay j 에 배정)
제약
A·Σᵢ (Σⱼ xᵢⱼ − 1)²
각 블록은 정확히 한 bay (위반 시 큰 페널티)
Z₃ 선호손실
w₃·Σ (Sₘₐₓ − Sᵢⱼ) xᵢⱼ
덜 선호하는 bay에 둘수록 비용↑
Z₂ 균형(대용)
w₂'·Σⱼ (uⱼ Σᵢ Lᵢ xᵢⱼ)²
bay 보정부하 제곱합 → 작업량 쏠림 억제
같은 QUBO(Q)를 D-Wave 어닐러·Qiskit QAOA·고전 SA에 똑같이 넣어 비교 — 동일 인터페이스 검증.

## Slide 17
QUANTUM PoC — RESULT & HONEST TAKE
실데이터 20개 결과와 정직한 결론
100%
QUBO-SA의 고전 최적 배정 일치율 (중앙값)
0.0%
목적값 gap 중앙값 (최적 회복)
−19%
일부 인스턴스는 미세 능가 (prob_15)
정직한 결론
이 데이터는 w₃(선호) ≫ w₂(균형) 이라, 배정 최적해가 사실상 '모두 최선호 bay'에 가깝다(near-separable). 즉 배정은 고전적으로 쉬운 문제다.
→ '배정 QUBO'는 수식·인터페이스 검증용 깔끔한 데모이고, 양자가 실익을 줄 곳은 아니다.
진짜 양자 타깃: w₁(압도적)을 좌우하는 '시간창별 동시배치 블록 선택'(충돌 없는 부분집합 최대화 = 가중 독립집합/패킹).

## Slide 18
한 문장으로
조선소의 제한된 작업장에 비정형 블록을 어디·어떻게·언제 둘지 동시에 결정해,
납기 지연·작업 불균형·선호 손실을 최소화하는 운영 최적화 시스템을 설계·검증했습니다.
산출물
발표자료 (PPTX)
이 포트폴리오 덱
코드 묶음
geometry·greedy·alns·evaluator·myalgorithm 등
순수 파이썬 채점기
shapely 없이 진짜 채점 재현·검증
양자 PoC
배정 QUBO + Hybrid Orchestration
설명 PDF
비전공자용 기초 안내서
GitHub 레포
전체 코드·문서 공개 패키지